Tema 0

Cargas:

Carga del electrón q= 1.6 x 10-19

vec F= K { q1 cdot q2 } over {r^2} cdot hat {r}

q1, q2= cargas	r = distancia que las separa

q1 sobre q2	hat r = vector que va de q1 a q2

 r	hat r_12
----.---------------.----------->
     q1 q2

vec F q1 sobre q2

Energia potencial

{ vec F } over {q1} =K {q2} over {r²} hat r =vec E_q2

vec F = m vec g

vec F = q1 vec E_q2

E_p = qV

Enerigia potencial = carga x potencial

        J	= C	V

15v ·------------pila 5v--------10V---------pila 5v--------·5v

Intensidad

Intensidad = carga por unidad de tiempo

A=C/s

Ley de ohm

     ----I---->
V1---------V2

V1-V2
V1>V2

V1 - V2=I cdot R

R=ρ {L} over {S}

Resistencia = resistividad * (longitud/superficie diametral)
ohmio = Ω

Sentido real de la corriente → del polo negativo al positivo

Sentido “comodo” → del polo positivo al negativo