1*
R_th y V_th

V_x=2,5 I_ 1 – 2,5 I_ 2 – 0I_ 3
0=-2,5 I_ 1 + 7,5 I_ 2 – 2,5 I_ 3
-5= 0 I_ 1 – 2,5 I_ 2 + 5 I_ 3

I_1=2mA

5= 7,5I_ 2 +2,5 I_ 3
-5 -2,5 I_ 2 + 5I_ 3
I_ 2= 0,4 mA

Ultimo ejercicio examen

V_i = 10 cos(100t) + 10 cos(1000t) + 10 cos(10000t)
A	B	C

A)

abs V_i=10
10 e^{100t}
{abs T }_ 100 approx 10^-3 → abs V_ 0 = abs T abs V_ i = 10^-1
arg T_{%omega=100}=%pi over 2 → arg V_ 0 =arg T + arg V_i
0,01cos(100t+%pi over 2)

B)
abs V_i=10
arg V_i =1000t
abs T = 1
abs V_ 0 = abs T abs V_ i = 10
arg T=0
arg V_0 = arg V_i + arg T

C)

Ejercicio mosfet 2*

Corte

I_D=0 V_G=0 V_D=5 V_S=-10v
V_{GS} < V_T
V_G-V_S<2 → no está en corte

Saturación
I_D= K over 2 (V_GS-V_T)^ 2
V_G-V_S
V_S-(-10)=I_D ·10 → V_S+10=0,5(-V_S-2)^2 → V_S + 10 = 0,5[(-V_S)^ 2 + (-2)^ 2 +2 ·(-2)(-V_S)] → V_S + 10 = 0,5[V_S ^ 2 +4 +4V_S]
V_S+10=0,5V_S ^2 +2 +2 V_S
0,5V_S^ 2 +V_S – 8

V_S = {1 +- sqrt{1-4·0,5·(-8)} } over 1

V_S= 3,12 V V_S=-5,12

5-V_D=I_D· 2,2

V_GS > V_T
V_DS> V_GS - V_T
I_D=0,1 over 2 (-(-5,12)-2)^2=0,49 mA
V_D=5-2,2 · 0,49
V_D=3,92V
V_DS>V_GS -V_T → V_D-V_S > V_G -V_S -V_T → Ok
        3,92 -5,12 0 -5,12 2

El mosfet está en saturación

Calcular el limite para que un mosfet esté en el limite entre lineal y saturacion

I_D= K over 2 (V_GS-V_T)^ 2 V_DS> V_GS - V_T
I_D= K over 2 [2(V_GS-V_T)V_DS-V_DS^ 2] → V_DS < V_GS – V_T
I_D=K over 2 [ 2 (V_GS-V_T)(V_GS-V_T)-(V_GS-V_T)^2]=K over 2 (V_GS-V_T)^2