Asociacion de resistencias

V1-V2=IR

En serie *1

V1.-----R1---V'---R2-------.V2
→	→
I	I’

V1.----Req----.V2

V1>V2

Leyes de Kirchoff

Nomenclatura:
- Nudo: Donde se unen tres o mas elementos
- Rama: Camino entre dos nudos
- Malla: Camino cerrado en un circuito.

Leyes:
1. La suma la intensidad que entra en un nudo es igual a la suma de la intensidad que sale de un nudo.
2. En una malla, la suma de las tensiones que dan las fuentes es igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias.

Serie: I=I’

V1 – V’ = I · R1
+
V’ -V2 = I · R2

V1 – V2=IR1 + IR2= I(R1+R2)

V1-V2=I·Req

En paralelo *2

mal: I_1<>I_2

I=I_1+I_2

V_1-V_2=I_1 cdot R_1
V₁ – V₂ =I₂ cdot R_2
V₁ – V₂ =I cdot R_eq + I=I_1+I_2 = {V₁ -V₂} over R_eq = {V₁ -V₂} over R₁ + {V₁ -V₂} over R_2

1 over R_eq = 1 over R₁ + 1 over R_2

Fuente de corriente
Fuente de tensión
Tierra

Bobina

V_1-V₂ =L {dI}over{dt}
L→ impediancia(H)

Condensadores

C= Q over { V₁ – V₂} ; Q =C (V₁ -V_2)
{dQ}over{dt} = C {d(V_1-V_2)}over dt
I=C{dV}over{dt}