## Slide 1: TEMA 5
Sistemas en el
Nivel de Transferencia entre Registros
(RTL, Register Transfer Level).

## Slide 2: TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia entre Registros (RTL)
RESUMEN:
En este tema se introducen los conceptos básicos de organización, descripción, análisis y síntesis de sistemas digitales en el Nivel de Transferencia de Registros (RTL), en los que un procesador es un ejemplo más.
Estos sistemas se construyen a partir de dos bloques:
- “Unidad de Procesamiento, UP” (Datapath – Camino de Datos), y
- “Unidad de Control, UC”.
Veremos la misión de estos dos bloques y su interacción. Para sintetizarlos, se introducirán métodos gráficos basados en las cartas ASM. Por último, se aborda el diseño de un “computador sencillo”.
El tema se complementa con la Práctica 8 (P8), donde se describirá a nivel RT una realización en LogicWorks del computador sencillo (CS1), para experimentar con él y analizar su funcionamiento.

## Slide 3
Objetivos.
Conocer la organización de los sistemas diseñados en el Nivel de Transferencia de Registros (RTL), y comprender la misión de la Unidad de Procesamiento (UP) y de la Unidad de Control (UC), y su interacción.
Deducir las operaciones de Transferencia entre Registros que puedan realizarse en una Unidad de Procesamiento (“DataPath” o Camino de Datos) dado.
Describir las operaciones de un computador en el Nivel de Transferencia entre Registros (RTL).
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RTL)

## Slide 4
5.1 Introducción y definiciones generales.
5.2 Unidad de Procesamiento (DataPath o Camino de Datos). Ejemplos de operaciones.
5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RT)

## Slide 5
BIBLIOGRAFIA:
[DIA09]: Estructura y Tecnología de Computadores. Teoría y problemas. Autor/es: Sergio Díaz Ruiz, María del Carmen Romero Ternero, Alberto J. Molina Cantero. McGraw-Hill, 2009.
[GRE86]: Modern Logic Design. Autor/es: Green, D.Addison Wesley, 1986.
[GAJ97]: Principios de Diseño Digital. Autor/es: Gajski, D. Prentice Hall, 1997.
[MAN05]: Fundamentos de diseño lógico y de computadoras. 3ª edición. Autor/es: M. Morris Mano; Charles R. Kime. Pearson Prentice Hall, 2005
[CAPILANO] Logic Works 4. CAPILANO COMPUTING SYSTEMS LTD. Addison Wesley.
[HAYES]: Introducción al diseño lógico digital. Autor/es: John P. Hayes. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996.
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RTL).

## Slide 6
5.1 Introducción y definiciones generales.
5.2 Unidad de procesamiento. Ejemplos de operaciones.
5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RTL)

## Slide 7: Niveles de complejidad en la descripción de un sistema digital.
NIVEL | COMPORTAMIENTO | COMPONENTES ESTRUCTURALES
Sistema | Algoritmos | Lenguaje máquina y ensamblador
Procesador | Instrucciones máquina | Procesadores, controladores, memorias, ASIC
Registro | Algoritmos Diagramas de flujo Cartas ASM | ALUs, MUXs, DEMUXs, registros, contadores, memorias
Puertas lógicas | Ecuaciones booleanas Tablas de estado | Puertas lógicas y biestables
Electrónico | Ecuaciones diferenciales Diagramas corriente-tensión | Transistores, resistencias, condensadores
Físico | Layout y modelos | Difusiones P,N, pistas de metal, polisilicio
Notes: En cada uno de los niveles se aplican los procesos de análisis y síntesis para determinar su comportamiento y estructura.
Nivel de procesador: los componentes básicos son los procesadores, memorias, controladores, e interfaces y microchips. Estos componentes se suelen poner en tarjetas de circuito impreso o en multichips. Su comportamiento se describe mediante lenguajes de descripción hardware, algoritmos o lenguajes de programación.
Nivel de registro: sus componentes son unidades aritméticas y de almacenamiento como sumadores, comparadores, contadores, registros,…. Cada uno es un módulo o unidad con un comportamiento determinado. Se pueden montar físicamente en microchips que se usan como componentes básicos del siguiente nivel. Su comportamiento se describe con diagramas de flujo, FSM o tablas de estado.
Nivel de puerta: sus componentes son puertas lógicas (circuitos que realizan operaciones booleanas) y biestables (elemento de memoria que puede almacenar 1 bit). Físicamente se pueden agrupar en módulos o unidades aritméticas o de almacenamiento y se usan como componentes básicos a nivel de registro. Su funcionamiento se describe en forma de ecuaciones booleanas y máquinas de estados finitos (FSM).
Nivel electrónico:sus componentes son transistores, resistencias, condensadores que se unen para formar circuitos analógicos o digitales que realizan una determinada función, que se describe mediante ecuaciones diferenciales o relaciones corriente/tensión.
Nivel físico: semiconductores, polisilicio, etc para construir transistores, resistencias, etc.

## Slide 8: Modelo de un sistema en el Nivel de Transferencia de Registros (RTL)
Entrada de datos
Señales de control
Salida de datos
Señales de condición y/o de estado
Reloj
Señales de control externas y/o códigos de operación de instrucciones
Unidad de procesamiento de datos (UP)
Unidad de control
(UC)
Salida de control

## Slide 9
Operación elemental de Transferencia entre Registros. Concepto de “Microoperación”
1.1 Seleccionar las palabras almacenadas en un conjunto de registros o presentes en un terminal (bus) R1, R2, ..., Rk.
1.2 Transformar las palabras presentes en R1, R2, ..., Rk mediante circuitos combinacionales apropiados, tales como: operaciones lógicas entre palabras, sumadores, restadores, multiplicadores o ALUs, para producir uno o más resultados de salida. Se puede representar un resultado de la forma F(R1, R2, ..., Rk), donde F indica la función global o transformación realizada en este paso.
1.3. Almacenar o escribir los resultados en uno o más registros, entre los que se pueden incluir los registros originales R1, R2, ..., Rk.
LOS RESULTADOS SE EXPRESAN EN LA FORMA:
Resultado único
SF(R1,R2,..RK);
S1F1(R1,R2,..RK), S2F2(R1,R2,..RK),
…………………...
SnFn(R1,R2,..RK);
Resultado Múltiple
Una Microoperación es una operación elemental entre registros que se realiza en un ciclo de reloj, y consiste en:

## Slide 10: Organización de un sistema de Transferencia entre Registros.
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO
1) Almacenamiento de información.
2) Transformar información (Cálculo)
3) Transferir información.
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL
Generar en cada ciclo de reloj las señales de control apropiadas para secuenciar las operaciones elementales de la Unidad de Procesamiento, según la Instrucción a ejecutar.
El Sistema RT ejecuta ordenes externas y/o códigos de operación (Macrooperaciones o instrucciones). Cada instrucción representa una “tarea” a realizar el sistema y cada “tarea” se consigue secuenciando durante un numero de pulsos de reloj operaciones elementales de transferencia de un ciclo máquina (microoperaciones).
Entrada de datos
Señales de control
Salida de datos
Señales de condición y/o de estado
Reloj
Señales de control externas y/o códigos de operación de instrucciones
Unidad de procesamiento de datos (UP)
Unidad de control
(UC)
Salida de control

## Slide 11
5.1 Introducción y definiciones generales.
5.2 Unidad de procesamiento. Ejemplos de operaciones.
5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RT)

## Slide 12: Unidad de procesamiento (Camino de datos, Datapath)
Unidad del sistema donde se ejecutan las operaciones RT o microoperaciones.
Compuesto por:
  Componentes de almacenamiento
  Circuitos de enrutamiento de datos
  Unidades funcionales de procesamiento de datos
5.2. Unidad de Procesamiento (Datapath, Camino de Datos). Ejemplos de operaciones.

## Slide 13: Componentes de almacenamiento.
Registros
Contadores
Bancos de registros
Memorias RAM, ROM, etc.

## Slide 14: Módulos de procesamiento
Circuitos lógicos
    Puertas para palabras
    Unidades lógicas
Circuitos aritméticos
    Sumadores (acarreo en cascada o anticipado)
    Unidades de anticipación de acarreo (LACs)
    Multiplicadores
    Comparadores de magnitud
Unidades aritmético-lógicas (ALUs)
Desplazadores y rotadores

## Slide 15
Ejemplo 1: una Unidad de Procesamiento (UP).
0
1
MUX 2:1
Dmx1
DMUX 2:1
0
1
X
ALU Z
Y
S1 S0 Cin
S1 S0 Cin
REGISTRO A
LD_A Ck
00
01
10
11
MUX 4:1
Mb1 Mb0
REGISTRO B
LD_B Ck
REGISTRO C
LD_C Ck
Señales de Control LD de carga de los registros B y C
Ma
Mb
LDB
LDC
Ma
Señales de Control de selección de Buses de entrada (conexiones)
Señales de Control de la Funcion (operación) de la ALU
BUS Dato C
BUS Dato B
Bus Salida_0
Bus Salida_1
Señal de Control LD de carga del registro A (Acumulador)
Señal de Control de selección de Buses hacia Salida_0 o Salida_1 (conexiones)
LDA
“O”
Reloj
Reloj
Reloj
BUS Dato D

## Slide 16
Demultiplexores/Decodificadores
Selectores de Datos (Multiplexores)
Adaptadores tri-estado
5.2.1 Módulos de enrutamiento (Enlaces y buses)
Modos de enlazar elementos de forma que sean posibles transferencias de información entre cualesquiera de ellos.
Componentes de control de los buses

## Slide 17
A) BUSES DEDICADOS
Una única fuente y destino para cada bus.
Desventajas:
  Gran número de líneas de interconexión.
  Difícil ampliación.
Ventajas:
  Posibilidad de transferencias simultáneas, implicando mayor velocidad.
B
A
D
C
Tipos de Buses

## Slide 18
EJERCICIO 1:
Con el esquema de transferencia basada en multiplexores con buses dedicados de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
Ejercicio: 1 Componentes para el camino de datos: Buses dedicados
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  |  | 
 |  | S0 | S1 | S2 | W0 | W1 | W2
R0  R1 |  |  |  |  |  |  | 
R1  R2 |  |  |  |  |  |  | 
R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
R1  R2 R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
R0  R1 R1  R2 R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
W0
LD
LD
LD
W2
W1

## Slide 19
EJERCICIO 1:
Con el esquema de transferencia basada en multiplexores con buses dedicados de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
SOLUCION al Ejercicio1.
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  |  | 
 |  | S0 | S1 | S2 | W0 | W1 | W2
R0  R1 | SI | 0 | - | - | 1 | 0 | 0
R1  R2 | SI | - | 1 | - | 0 | 1 | 0
R2  R0 | SI | - | - | 0 | 0 | 0 | 1
R1  R2 R2  R0 | NO (2) | - - | 1 - | - 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1
R0  R1 R1  R2 R2  R0 | SI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
W0
LD
LD
LD
W2
W1

## Slide 20
B) BUS COMPARTIDO (basado en adaptadores tri-estado)
  Bus enlazando diferentes fuentes y destinos.
Desventajas:
  No son posibles transferencias simultáneas con más de una fuente.
  Se requiere una lógica de control del bus más compleja.
Ventajas:
  Simplicidad de interconexión.
  Fácilmente ampliable.
Lógica de control del bus. En cada ciclo máquina, solo puede haber una fuente de datos hacia el bus compartido
Registro
C
Registro
A
BUS COMPARTIDO
Registro
B
Registro
D

## Slide 21
BUS COMPARTIDO: (Lógica de control mediante multiplexores o
con conmutadores triestado).
  Multiplexores, Demultiplexores (como selectores de datos).
  Conmutadores triestado (monodireccionales o bidireccionales). Los componentes a conectar al bus pueden incluir salidas triestado mediante una entrada de control “CHIP SELECT (Cs)” que sirve para la habilitación de salida (OE) que se asocia normalmente a una “LECTURA” de un bus o registro (Read), en la figura ReA, ReB, ReC, ReD.
C1 C2 Señales de control del bus ReA, ReB ReC, ReD
ReA
ReB
ReC
ReD
A
B
C
D
A 00
B 01
C 10
D 11
MUX 4:1
C1 C2
BUS COMPARTIDO
BUS COMPARTIDO

## Slide 22
DA QA
Registro
A
LD
> CK
DB QB
Registro
B
LD
> CK
DC QC
Registro
C
LD
> CK
DD QD
Registro
D
LD
> CK
Dato a
Dato b
ReA
ReB
WA
WB
WD
WC
Reloj Ck
Reloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ReA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ReB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BUS |  |  |  | Dato a |  |  |  |  | Dato b |  |  |  |  |  |  |  | 
WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QC |  |  |  |  |  |  |  | Dato a |  |  |  |  | Dato a |  |  |  | Dato b
QD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dato b |  |  |  | Dato b
 |  | C  A; |  |  |  |  | D  B |  |  |  |  | C  B |  |  |  |  | 
Ejemplo 2: Operaciones de Transferencia con un Bus Compartido.
C  A;
D  B;
C  B;
BUS COMPARTIDO

## Slide 23
Reloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ReA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ReB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BUS |  |  |  | Dato a |  |  |  |  | Dato b |  |  |  |  |  |  | 
WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QC |  |  |  |  |  |  |  | Dato a |  |  |  |  | Dato b |  |  | 
QD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dato b |  |  | 
 |  | C  A; |  |  |  |  | D  B C  B |  |  |  |  | Dato b en registros D y C |  |  |  | 
DA QA
Registro
A
LD
> CK
DB QB
Registro
B
LD
> CK
DC QC
Registro
C
LD
> CK
DD QD
Registro
D
LD
> CK
Dato a
Dato b
ReA
ReB
WA
WB
WD
WC
Reloj Ck
Ejemplo 2: Operaciones de Transferencia con un Bus Compartido .
C  A;
D  B, C  B;
BUS COMPARTIDO

## Slide 24
EJERCICIO 2:
Con el esquema de transferencia basada en multiplexores con bus compartido de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  | 
 |  | S1 | S0 | W0 | W1 | W2
R0  R1 |  |  |  |  |  | 
R1  R2 |  |  |  |  |  | 
R2  R0 |  |  |  |  |  | 
R1  R2 R2  R0 |  |  |  |  |  | 
R0  R1 R2  R1 |  |  |  |  |  | 
Ejercicio 2: Componentes para el camino de datos: Buses compartidos
W0
W1
W2
LD
LD
LD

## Slide 25
EJERCICIO 2:
Con el esquema de transferencia basada en multiplexores con bus compartido de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  | 
 |  | S1 | S0 | W0 | W1 | W2
R0  R1 | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
R1  R2 | SI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
R2  R0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
R1  R2 R2  R0 | NO | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1
R0  R1 R2  R1 | SI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
SOLUCION Ejercicio 2:
W0
W1
W2
LD
LD
LD

## Slide 26
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  |  | 
 |  | Re0 | Re1 | Re2 | W0 | W1 | W2
R0  R1 |  |  |  |  |  |  | 
R1  R2 |  |  |  |  |  |  | 
R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
R1  R2 R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
R1  R0 R2  R0 |  |  |  |  |  |  | 
EJERCICIO 3:Con el esquema de transferencia basada en adaptadores triestado de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
Ejercicio 3: Componentes para el camino de datos: Buses (bidireccionales) compartidos
W0
W1
W2
Re0
Re1
Re2
LD
LD
LD
WK
ReK
RK

## Slide 27
Operación RT | ¿En un solo ciclo? | Señales de control |  |  |  |  | 
 |  | Re0 | Re1 | Re2 | W0 | W1 | W2
R0  R1 | SI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
R1  R2 | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
R2  R0 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
R1  R2 R2  R0 | NO (2) | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1
R1  R0 R2  R0 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
EJERCICIO 3:Con el esquema de transferencia basada en adaptadores triestado de la figura ¿qué operaciones de la siguiente tabla pueden efectuarse en un solo ciclo de reloj? Indicar los valores requeridos para las señales de control, en los casos en que proceda.
SOLUCION
Ejercicio 3:
W0
W1
W2
Re0
Re1
Re2
LD
LD
LD
WK
ReK
RK

## Slide 28
Se introduce el concepto de “conjunto de microoperaciones de un camino de datos” como las operaciones RT básicas que éste puede hacer en un ciclo de reloj.
Para averiguarlo es necesario tener en cuenta sus enlaces y la función de sus componentes descritos como operaciones de transferencia entre registros.
Concepto de palabra de control, como las señales concretas de control de todos los componentes incluidos en el camino de datos y normalmente agrupados en campos según el componente afectado.
Lo ilustramos con un ejemplo sencillo de camino de datos.
5.2.2 Microoperaciones y Palabra de control de un
camino de datos. Tabla de microoperaciones.

## Slide 29
Entradas de control
R ‘0’
EJEMPLO 3: CAMINO DE DATOS SENCILLO.
Se ilustran los conceptos de “Microoperaciones en un camino de datos” y de “Palabra de control”.
Palabra de control |  |  | 
5 | 4 3 2 | 1 | 0
Selección de entrada | Controles de la ALU | Escritura enacumulador R | Lectura del acumulador R
Habilitada
Escritura
Inhabilitado
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
1
0
0
1
0
1
5
4
3
2
1
0
Transferir
Reloj
1 0 0 1 0 1

## Slide 30
Entradas de control
R R + X
Palabra de control |  |  | 
5 | 4 3 2 | 1 | 0
Selección de entrada | Controles de la ALU | Escritura enacumulador R | Lectura del acumulador R
Habilitada
Escritura
Inhabilitado
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
0
1
0
1
0
1
5
4
3
2
1
0
Reloj
0 1 0 1 0 1
Sumar
EJEMPLO 3: CAMINO DE DATOS SENCILLO.
Se ilustran los conceptos de “Microoperaciones en un camino de datos” y de “Palabra de control”.

## Slide 31
Entradas de control
Z = R
Palabra de control |  |  | 
5 | 4 3 2 | 1 | 0
Selección de entrada | Controles de la ALU | Escritura enacumulador R | Lectura del acumulador R
Habilitada
Lectura de R
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
-
-
-
-
1
0
5
4
3
2
1
0
No importa
Reloj
- - - - 1 0
Inhabilitada
escritura
No importa
EJEMPLO 3: CAMINO DE DATOS SENCILLO.
Se ilustran los conceptos de “Microoperaciones en un camino de datos” y de “Palabra de control”.

## Slide 32
EJEMPLO 3: CAMINO DE DATOS SENCILLO.
Se ilustran los conceptos de “Microoperaciones en un camino de datos” y de “Palabra de control”.
Para los ejemplos vistos anteriormente de microoperaciones RT y señales de control que deben activarse, se obtiene la siguiente tabla de microoperaciones:
Tabla de Microoperaciones RT - Palabras de control

## Slide 33
Ejercicio 4: Deduzca otras microoperaciones que puede
realizar la UP del Ejemplo 3 y complete la tabla que se indica.
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
Reloj

## Slide 34
Una posible SOLUCION al Ejercicio 4 es:
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
Reloj

## Slide 35
5.1 Introducción y definiciones generales.
5.2 Unidad de procesamiento o camino de datos. Ejemplos de operaciones.
5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.
TEMA 5: Sistemas en el Nivel de Transferencia
entre Registros (RT)

## Slide 36: 5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.3.1 Misión de la Unidad de Control: Motivación. Ejemplo 4: sistema RT completo.
5.3.2 Modelo de Máquina de estados algorítmica ASM (Estructura Tipo Mealy). Cartas ASM. Técnicas asociadas.
5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de un biestable por estado.

## Slide 37: 5.3.1 Misión de la Unidad de Control: Motivación. Ejemplo 4: sistema RT completo. La unidad de control es la encargada de secuenciar microoperaciones del camino de datos de acuerdo con una especificación (algorítmica) del sistema RT a realizar. Para motivar inicialmente cómo puede realizarse esto, proponemos el siguiente ejemplo sencillo. 5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
Utilizando el “EJEMPLO 3 (CAMINO DE DATOS SENCILLO)” de la sección anterior, realizar el sistema RT completo que consiste en la implementación hardware del siguiente algoritmo para sumar 8 datos que se reciben en ciclos de reloj consecutivos a través del Bus X.
R 0
bucle:
desde i = 1 a 8
RR + X
fin de bucle
Z = R

## Slide 38: 5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
A)Camino de Datos
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
Reloj

## Slide 39: 5.3.1.1 Ejemplo 4 de sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
Repetir 8 veces
Para ejecutar el algoritmo RT en el camino de datos se precisa de un circuito secuencial que genere esta secuencia de control, denominado UNIDAD DE CONTROL
Secuencia de operaciones RT

## Slide 40: B) Unidad de Control
5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
Señales de control
S M S1 S0 /WR /ReR
Circuito combinacional
Contador módulo 10
> (0,1,…,8,9)
Clear (síncrono)
Reloj
Reset
p3 p2 p1 p0
Salidas del contador

## Slide 41: B) Unidad de Control
5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
T0 p0
Ck
Cl
T1 p1
Ck
Cl
T2 p2
Ck
Cl
T3 p3
Ck
Cl
1
p0
p1
p2
p3
Señales de control (salidas del convertidor: 6 funciones de 4 variables)
S=p3’p2’p1’p0’
M=(p3+p2+p1+p0).(p3’+p0’)
S1=0
S0=(p3’+p0’)
/WR=p3p0
/ReR=(p3’+p0’)
Salidas del contador
Contador modulo 16. Estado (1001) pasa a Estado (0000) activando Clear.
Ck

## Slide 42
5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT
completo (Sumador de 8 datos)
S M S1 S0 /WR /ReR
Circuito combinacional
Contador módulo 10
> (0,1…9)
Clear (síncrono)
Reloj
Reset
pi
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
Reloj
Unidad de Control
Unidad de Proceso

## Slide 43
5.3.1.1 Ejemplo 4: sistema RT
completo (Sumador de 8 datos)
/ReR
/WR
Entrada de
datos (Bus X)
Salida de
datos (Bus Z)
LD
Acumulador(R)
>
A B
M
S1 ALU
S0
0 1
S MUX
“0”
n
n
n
n
n
n
n
M
S1
S0
S
Bus B
Bus A
Bus Y
Ck
Unidad de Control
Unidad de Proceso
T0 p0
Ck
Cl
T1 p1
Ck
Cl
T2 p2
Ck
Cl
T3 p3
Ck
Cl
1
Ck
0
Contador
Circuito Combinacional

## Slide 44: Cronograma.
5.3.1.1 Ejemplo 4 de sistema RT completo (Sumador de 8 datos)
R 0
R R + X (8 veces)
Z= R
00
00
High Z
High Z
R
0
/ReR
/WR

## Slide 45: 5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.3.1 Misión de la Unidad de Control: Motivación.
Ejemplo 4: sistema RT completo.
5.3.2 Modelo de Máquina de Estados Algorítmica (ASM, Estructura Tipo Mealy). Cartas ASM. Técnicas asociadas.
5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de un biestable por estado.

## Slide 46: 5.3.2 Modelo de Máquina de Estados Algorítmica (ASM) para unidades de control cableadas (Estructura Tipo Mealy (general))
Reloj
Memoria
Lógica de estado siguiente
Lógica de salida
Reset
Entradas
de control
(Instrucción)
Señales
de estado o de condición
Señales
de control al camino de datos
Salidas
de control

## Slide 47: Cartas ASM. Técnicas asociadas.
Las cartas ASM son una descripción gráfica del desarrollo de instrucciones en secuencias de microoperaciones que un sistema RT debe ejecutar, de acuerdo con los requisitos y especificación del sistema.
Se han desarrollado múltiples técnicas manuales basadas en cartas ASM para el diseño eficiente de FSMs y de sistemas RT, también denominados FSMD (Finite State Machine with Data-path).
Su origen y relevancia se remonta a la década de 1960 en los laboratorios Hewlett-Packard y descrita por primera vez por Clare en el 1973.

## Slide 48
Condición.
0
1
Si
Cartas ASM. Técnicas asociadas.
Elementos de las cartas ASM
.
.
.
.
.
.
Cajas de estado:
Acciones que se ejecutan incondicionalmente cuando la máquina se encuentra en un estado (Si)
Las Acciones consisten en:
1) Microoperaciones RT en la Carta ASM de Procesado
Eje. AB
2) Activación de señales de control en la Carta ASM de Control
Eje. LD_A (Escritura WA)
Cajas de salida condicional:
Acciones que se ejecutan únicamente cuando la máquina se encuentra en el estado Si y se verifica una condición
Cajas de decisión:
Entradas externas de control o señales de estado (También se admiten expresiones booleanas entre dichas entradas) de cuyo valor puede depender:
la ejecución de algunas acciones en cajas de salida condicional.
el estado siguiente (cajas de estado)
Rectángulos
Rectángulos con bordes redondeados o elipses
Rombos

## Slide 49
Cajas de decisión múltiples. Símbolo y equivalencia.
0
X
Y
Y
0
0
1
1
1
X,Y
00
01
10
11
Cartas ASM. Técnicas asociadas.
Elementos de las cartas ASM

## Slide 50: Bloque ASM
a
Un bloque ASM consta de una única Caja de estado. La entrada al bloque ASM coincide con la entrada a la caja de estado.
Puede contener, opcionalmente, y en cualquier número: Cajas de decisión y Cajas de salida condicionales.
Un bloque ASM se ejecuta en 1ciclo de reloj.
Cartas ASM. Técnicas asociadas.
Elementos de las cartas ASM

## Slide 51: Cartas ASM. Técnicas asociadas. Caminos de enlace (“link paths”)
Un "camino de enlace (link path)” es una ruta que enlaza dos cajas de estado. En cada instante, la máquina de estado se encontrará en un único camino de enlace, que puede especificarse mediante una expresión Booleana que toma el valor 1 si la máquina de estado se halla en dicho camino, y el valor cero en otro caso.
X
0
1
0
0
1
1
A
Y
Z
L1 L2 L3 L4

## Slide 52: Cartas ASM. Técnicas asociadas. Reglas de construcción de Cartas ASM.
Para cada estado y una condición particular de las entradas, debe haber un único camino de enlace (“link path”) activo.
2) Cada camino de enlace ha de terminar a la entrada de una caja de estado.
Las cajas de condición han de organizarse de modo que no den lugar a caminos de enlace “imposibles”. Esto se detecta al anularse (“cero”) la expresión booleana del camino de enlace.
4) La entrada a una “caja de salida condicional” sólo puede hacerse a través de cajas condicionales.

## Slide 53: Ejemplos incorrectos de Cartas ASM
Cartas ASM. Técnicas asociadas. Reglas de construcción de Cartas ASM.
Y
X
Y
0
1
0
1
0
1
a
b
Y
Z
Y
0
1
0
0
1
1
a
b
Y
Z
Y
0
1
0
0
1
1
a
b

## Slide 54: Cartas ASM. Técnicas asociadas.
A partir de las cartas ASM es posible especificar y diseñar tanto el “flujo de datos” como el “flujo de control”.
  (1) Se parte de un diseño de conjunto o arquitectura del sistema (Diseño preliminar), donde se identifican en bloques la unidad de procesamiento (UP) y de control (UC), pasando a especificar el comportamiento del sistema mediante una “Carta ASM de procesado”. Esta Carta describe la secuencia de microoperaciones RT que debe realizar el sistema en cada ciclo de reloj, compatibles con la ruta de datos que se está considerando y/o diseñando.
  (2) A partir de (1) se obtiene la “Carta ASM de control”, que especifica las señales de control que han de activarse en cada ciclo de reloj.
  (3) A partir de ésta última se puede diseñar la unidad de control de forma sistemática utilizando técnicas disponibles. Nosotros consideraremos la técnica de “un biestable por estado (uno-caliente: Hot-One) ”.

## Slide 55: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
Ejemplo 5 : “Cálculo del máximo”:
Se presenta un ejemplo de obtención de una Carta ASM de procesado para un sistema RT que obtiene el máximo de 3 datos numéricos representados en binario sin signo.
El sistema dispone de una entrada de inicio de ejecución Xs. Antes de activar Xs, se introducen los tres datos utilizando tres teclados (un teclado para cada dato).
Después de activar Xs=1 (durante un ciclo de reloj) el sistema almacena los datos en tres registros: R1, R2 y R3, y pasa a obtener el valor máximo de ellos. El resultado debe almacenarse en un registro, que denominaremos Rt.
El sistema debe conservar el resultado en Rt hasta que se inicie un nuevo cálculo, actuando sobre Xs.
Un posible algoritmo para el
“Cálculo del máximo”:
Si Xs=0 entonces seguir en el paso 1)
Capturar datos de entrada:
Ri Ti (teclados con los datos)
RtR1
Si R2>Rt entonces:
  RtR2
Si R3>Rt entonces
  RtR3
5) Ir al paso 1.

## Slide 56: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
Posible organización global del sitema RT de “Cálculo del máximo”:
El sistema cuenta con registros Ri y teclados Ti conectados en las entradas de esos registros, también, con el registro Rt para almacenar el resultado.
Se dispone de un BUS compartido, donde se podrán leer valores de un registro Ri dado, seleccionable.
Las señales, como Xs y Z son señales de entrada a la unidad de control, según las cuales el sistema se bifurcará para ejecutar acciones diferentes.
Xs : Señal externa para iniciar el algoritmo.
Z: Señal de control, generada por un comparador de datos, disponibles en BUS y en Rt. Supondremos la señal Z definida por:
Z=1 si BUS> Rt, Z=0 en caso contrario
W1 W2 W3 Wt Re1 Re2 Re3
Unidad de control
UC Unidad de proceso UP
Xs
Z

## Slide 57: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
Observaciones importantes:
Con BUS=Ri, se indica una acción inmediata, independiente de la señal de reloj.
Con RiX se indica una acción que se prepara en el estado especificado, pero que no se ejecuta hasta el siguiente flanco de reloj activo.
RtR1
R1T1, R2T2, R3T3
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
0
1
Z
RtBUS
BUS=R2
Z
RtBUS
BUS=R3
(BUS>Rt)
(BUS>Rt)

## Slide 58: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
Explicación de la Carta ASM de procesado para el algoritmo de “Cálculo del máximo”:
En estado (S0):
Si Xs=0 entonces, en el siguiente flanco activo de reloj, ir de nuevo al estado (S0); de lo contrario ir al estado (S1).
En estado (S1):
En el siguiente flanco activo de reloj, escribir datos de entrada en los registros Ri:
Ri Ti (teclados con los datos),
e ir al estado (S2)
En estado (S2):
En el siguiente flanco activo de reloj,
RtR1 e ir al estado (S3).
En estado (S3):
Con BUS=R2, si Z=1 (es decir si BUS>Rt) entonces, en el siguiente flanco activo de reloj: RtBUS. Ir al estado (S4), se cumpla o no la condición.
En estado (S4):
Con BUS=R3, si Z=1 (es decir si BUS>Rt) entonces, en el siguiente flanco activo de reloj: RtBUS. Ir al estado (S0), se cumpla o no la condición.
RtR1
R1T1, R2T2, R3T3
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
0
1
Z
RtBUS
BUS=R2
Z
RtBUS
BUS=R3
(BUS>Rt)
(BUS>Rt)
1
0
0
1

## Slide 59: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
Para realizar la Carta ASM de control, tenemos que detallar las señales de control de los componentes de la Unidad de Proceso y las acciones que producen a nivel de las transferencias a registros en el sistema considerado.
En el ejemplo:
a b
Comparador
a>b  Z=1
Z
Re1
W1
D Q
R1
LD
> CK
Re2
W2
D Q
R2
LD
> CK
Re3
W3
D Q
R3
LD
> CK
Teclado
T1
Teclado
T3
Teclado
T2
D Q
Rt
LD
> CK
Wt
Z
Reloj Clk
BUS
Wt | Registro Temporal Rt
0 1 | Mantiene valor. RT  Bus
Wi | Rei | Registros Ri y elementos triestado (Rei)
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Mantiene valor. BUS=Ri (Acción inmediata). Lectura de Ri. RiTi(se ejecuta en el siguiente flanco activo de reloj). Escritura en Ri. No lo utilizaremos.
 | Comparador
BUS>Rt BUSRt | Z=1 Z=0

## Slide 60: Carta ASM de procesado. Ejemplo 5: “Cálculo del máximo”.
RtR1
R1T1, R2T2, R3T3
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
0
1
Z
RtBUS
BUS=R2
Z
RtBUS
BUS=R3
Señales que tienen
que activarse al valor 1.
W1, W2, W3
Wt, Re1
Re2
Wt
Re3
Wt
Wt, Re1
W1, W2, W3
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
0
1
Z
Wt
Re2
Z
Wt
Re3
Carta ASM de procesado Carta ASM de control
1
0
0
1
1
0
0
1

## Slide 61: 5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.3.1 Misión de la Unidad de Control: Motivación. Ejemplo 1 de sistema RT completo.
5.3.2 Modelo de Máquina de estados algorítmica ASM (Estructura Tipo Mealy). Cartas ASM. Técnicas asociadas.
5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de un biestable por estado.

## Slide 62: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado (Hot-one)”.
Las cartas ASM de control son básicamente diagramas de estado. De hecho pueden utilizarse para describir el comportamiento de los circuitos secuenciales. Las técnicas de implementación con estas cartas se basa en el concepto de “camino de enlace”, sus expresiones lógicas, y del hecho de que todas las funciones del sistema, tanto las de estado siguiente como las de salida, se pueden obtener como suma booleana de caminos de enlace donde dicha salida se especifica como activa, incluyendo los “términos de estado” correspondiente a cajas de estado donde se especifique la salida.
H
Z
X
a
b
c
Y
Z
0
1
0
1
Z, H
Los términos de estado (a), (b), (c) dependen de la “asignación de estados” considerada.
L1
L2
Ejemplo
1
L1=(a).X’; L2=Z=(c).Y’; L3=Z=H=(a).X
Z=(b) + L3 + L2 = (b) + (a).X + (c).Y’
H=(c) + L3 = (c) + (a).X
L3

## Slide 63
Por otro lado, si la asignación de estados es tal que se dedica “un único biestable activo” por cada estado, las funciones booleanas de estado siguiente se simplifican respecto a las variables de estado, hasta el punto de que los términos producto de estado se reducen a una sola variable de estado. Esto permite interpretar directamente los símbolos y señales de la carta ASM hacia la estructura de circuito que la implementa.
Asignación de
“un biestable por estado”
Ejemplo
5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado (Hot-one)”.
Z=(b) + L3 + L2 = B + A.X + C.Y’
H=(c) + L3 = C + A.X
 | A | B | C
(a) | 1 | 0 | 0
(b) | 0 | 1 | 0
(c) | 0 | 0 | 1

## Slide 64: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Transformaciones.
W
A
X
T
F
0
1
D
Q
A
0 1
T
F
W=A
X
Biestable A
Demultiplexor
L1
L2
Caja de estado
Caja de decisión
Salidas
condicionales
Cajas condicionales
Salidas
de estado
Múltiples entradas a una Caja de estado requieren una puerta OR
Reloj Clk
NOTA: Basado en [DIA09]

## Slide 65
Caja de decisión simple.
0
X
Y
0
1
1
0 1
0 1
X
Y
X
0
1
Caja de decisión múltiple.
1
0
X
0 1
X
Y
NOTA: Basado en [DIA09]

## Slide 66
Cajas de decisión múltiples equivalentes.
0
X
Y
Y
0
0
1
1
1
X,Y
00
01
10
11
0 1
00 01 10 11
X
Y
0 1
0 1
X
Y
Y
NOTA: Basado en [DIA09]

## Slide 67: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Transformaciones equivalentes.
W
A
X
T
F
0
1
D
Q
A
0 1
T
F
W=A
X
D
Q
B
B
D
Q
A
1 0
T
F
W=A
X
D
Q
B
Reloj Clk
Clk
Clk
Clk
NOTA: Basado en [DIA09]

## Slide 68: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Ejemplo de síntesis.
Ejemplo:
Obtener mediante la técnica de “un biestable por estado” la unidad de control (circuito secuencial) cuyo comportamiento viene especificado mediante la Carta ASM de control de la figura de la izquierda.
H
Z
X
a
b
c
Y
Z
0
1
0
1
Z, H

## Slide 69: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Ejemplo de síntesis.
1) En este primer paso, realizamos las conexiones entre componentes de circuitos, asociados a los símbolos de la Carta ASM. Cada caja de estado se corresponde con un biestable. Cada caja condicional con un DEMUX, y cada camino de enlace de la carta ASM con una conexión entre componentes. Si varias flechas de la Carta ASM se dirigen hacia la entrada de una misma caja de estado, hay que poner una puerta OR en la entrada del biestable correspondiente a dicha caja de estado. Además de esto, aplicaríamos las transformaciones equivalentes que considerásemos más apropiadas en el diseño.
D
Q
a
1 0
X
D
Q
b
D
Q
c
1 0
H
Z
X
a
b
c
Y
Z
0
1
0
1
Z, H
Ejemplo
y

## Slide 70: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Las salidas.
Si llamamos Zi, a las salidas que activan a Z y Hi las que activan a H, entonces la salida Z es la OR de las salidas Zi. Igualmente, la salida H se obtiene como la OR de las Hi:
Z=Z1+Z2+Z3
H=H1+H2
Z1,H1
D
Q
a
1 0
X
D
Q
b
D
Q
c
1 0
Z2
H2
Z3
Z
H
H
Z
X
a
b
c
Y
Z
0
1
0
1
Z, H
Ejemplo

## Slide 71: 5.3.3 Implementación de la unidad de control: Técnica de “un biestable por estado”. Inicialización y señal de reloj.
H
Z
X
a
b
c
Y
Z
0
1
0
1
Z, H
La señal Reset se utilizará para inicializar el sistema de modo asíncrono al estado inicial. En el ejemplo este estado sería:
“abc=100”, es decir se inicializa el biestable “a” al valor “1” (activando su “preset” ) y el resto de los biestables al valor “0” (activando sus “clear”).
Ejemplo
Z1,H1
D
Q
a
1 0
X
D
Q
b
D
Q
c
1 0
Z2
H2
Z3
Z
H
Clear
Preset
Reset
Clear
Reloj Clk

## Slide 72: TEMA 5. Sistemas en el Nivel de Transferencia entre Registros (RTL)
5.1 Introducción y definiciones generales.
5.2 Unidad de procesamiento o camino de datos. Ejemplos de operaciones.
5.3 Unidad de Control. Ejemplos de generación de señales de control.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.

## Slide 73: 5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT.
5.4.1 Introducción.
5.4.2 Fases de Diseño RT.
5.4.3 Planificación de CS1.
5.4.4 Diseño Preliminar de CS1.
5.4.5 Diseño detallado de CS1.
  Diseño detallado de la UP.
  Diseño detallado de la UC.
NOTA: Basado en [DIA09]

## Slide 74: 5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT
5.4.1Introducción.
  En este apartado se aplican los conocimientos adquiridos en las secciones anteriores del Tema 5 para diseñar un computador sencillo (CS1), desde el punto de vista de un sistema digital a Nivel de Transferencia entre Registros (RTL).
  El computador sencillo CS1 ha sido ideado y descrito en el libro:
  [DIA09]: Estructura y Tecnología de Computadores. Teoría y problemas. Autor/es: Sergio Díaz Ruiz, María del Carmen Romero Ternero, Alberto J. Molina Cantero. McGraw-Hill, 2009.
  En las transparencias se han adaptado la descripción y diseño de CS1 a la asignatura de Tecnología y Organización de Computadores. Recomendamos al estudiante utilizar como uno de los libros básicos de texto para este Tema 5 el libro [DIA09],sobre diseño RT y computadores sencillos.
Notes: Es una arquitectura Von Neumman

## Slide 75: 5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT
5.4.1Introducción.
  En los ejemplos vistos anteriormente en el Tema 5, como el sumador de 8 datos y la calculadora, corresponden a sistemas digitales de uso específico, en donde el/los algoritmos que se ejecutan están implementados en el propio hardware del sistema.
  En este apartado ilustramos el diseño RT de un sistema digital de uso general, como es un computador. Esto es, un sistema digital que implementa y secuencia microoperaciones de transferencia para captar, interpretar y ejecutar secuencias de instrucciones almacenadas en la memoria RAM (programa). Ahora, el programa a ejecutar puede cambiarse, simplemente cargando otra secuencia distinta de instrucciones en la RAM, sin necesidad de modificaciones del Hardware.
Notes: Es una arquitectura Von Neumman

## Slide 76: 5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT
5.4.2 Fases de Diseño RT.
  Planificación: Especificar el sistema a realizar, características que debe cumplir, y decidir el tipo de diseño ( “descendente” o “ascendente”). También, determinar la tecnología de los componentes a utilizar.
  Diseño Preliminar: Especificar el diseño de conjunto o arquitectura del sistema, es decir, identificar las unidades de procesamiento (UP) y de control (UC). En el caso de utilizar técnicas ASM, especificar el comportamiento del sistema mediante una Carta ASM de procesado, esto es, la secuencia de microoperaciones RT que debe realizar dicho sistema.
  Diseño detallado (Diseño lógico): Realizar la UP utilizando los tipos de componentes apropiados. Definir y/o identificar las señales de control que requiere el sistema y realizar la unidad de control.
  Diseño físico: Construir, depurar y documentar una versión prototipo del sistema.

## Slide 77
5.4.3 Planificación de CS1.
Queremos realizar un diseño de tipo “descendente (de arriba hacia abajo), de un computador sencillo CS1, cuyas características son:
Especificaciones de CS1 :
  Se trata de un computador sencillo con una arquitectura Von Neumann que tiene una Memoria RAM capaz de almacenar 26=64 datos/instrucciones de 8 bits (bus de direcciones de 6 bits y bus de datos de 8 bits), una ALU que permita sumar o restar y cinco registros:
  RT registro temporal de 8 bits
  AC registro acumulador, de 8 bits
  MAR registro de direcciones (6 bits) hacia la memoria principal.
  PC contador de programa que almacena la dirección (6 bits) de la
  siguiente instrucción a ejecutar.
  IRregistro de instrucciones de 8 bits.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT

## Slide 78
5.4.3 Planificación de CS1.
  Se desea que el registro IR del computador esté formado por un campo de Código de Operación (CO) de 2 bits y un campo para indicar la dirección de memoria principal (6 bits) donde se encuentra el operando, de acuerdo con el tipo de instrucción a ejecutar.
  En resumen, el computador debe diseñarse para implementar el siguiente conjunto de instrucciones:
Registro IR |  | Nemónico | Descripción RT
CO | Dirección del operando |  | 
00 | X X X X X X | STOP | Fin ejecución
01 | A5A4 A3 A2 A1 A0 | ADD A5-0 | AC  AC + M(A5-0)
10 | A5A4 A3 A2 A1 A0 | SUB A5-0 | AC  AC - M(A5-0)
11 | A5A4 A3 A2 A1 A0 | STA | M(A5-0)  AC
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT

## Slide 79
Especificar el diseño de conjunto del sistema, identificando las unidades de procesamiento (UP) y de control (UC) y sus arquitecturas. En el caso de utilizar Cartas ASM, obtener la especificación del comportamiento del sistema mediante una Carta ASM de procesado, esto es, la secuencia de microoperaciones RT que debe realizar dicho sistema.
  En este paso, hay que tener en cuenta que la división entre UC y UP del sistema es conceptual y no física, siendo el diseñador el que decide la división más conveniente.
  Para facilitar el diseño del computador sencillo, consideraremos que la UP estará formada por los componentes que: almacenan, transforman y conducen información. Respecto a la UC, ésta consistirá en un circuito secuencial tipo Mealy.
5.4.4 Diseño Preliminar de CS1.
5.4 Ejemplo de un computador sencillo a Nivel RT

## Slide 80
5.4.4 Diseño Preliminar de CS1.
Arquitectura: Unidad de Procesamiento (UP) y U. de Control (UC).

## Slide 81
Unidad de Control
Unidad de Procesamiento
5.4.4 Diseño Preliminar de CS1.
Arquitectura: Unidad de Procesamiento (UP) y Unidad de Control (UC).

## Slide 82
a) Inicialización.
Al encender el computador sencillo CS1, consideraremos que éste se inicializará a un estado S0, donde esperará a que se active un “pulso” al valor “1” ,mediante un pulsador externoXs, para que CS1 comience la ejecución de un programa.
Nota:La duraciónTpdel pulso Xs=1debe cumplir que: Tc<Tp<3TcdondeTces el periodo de un ciclo de reloj.
Xs
S0
0
1
PC0
S1
5.4.4 Diseño Preliminar de CS1.
Obtención de la Carta ASM de procesado, que especifique las secuencias de microoperaciones RT requeridas en el sistema: a) Inicialización, b) Fase de captación de Instrucciones, c) Fase de ejecución de Instrucciones.

## Slide 83
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
b) Fase de Captación de Instrucción.
Ciclo 1
Xs
S0
0
1
PC0
S1
MAR  PC
Obtención de la Carta ASM de procesado.

## Slide 84
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
Incrementar PC
Xs
S0
0
1
PC0
S1
IRM[MAR], PCPC+1
S2
MAR  PC
S3
Obtención de la Carta ASM de procesado.
b) Fase de Captación de Instrucción.
Ciclo 2

## Slide 85
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
00 | X X X X X X | STOP | Fin Ejecución
Fase de Ejecución: STOP
c) Fase de ejecución de Instrucciones.
Obtención de la Carta ASM de procesado.

## Slide 86
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
00 | X X X X X X | STOP | Fin Ejecución
Fase de Ejecución: STOP (Ciclo 3)
S0

## Slide 87
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
11 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | STA | M[A5-0]  AC
Fase de Ejecución: STA
c) Fase de ejecución de Instrucciones.
Obtención de la Carta ASM de procesado.

## Slide 88
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
11 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | STA | M[A5-0]  AC
Fase de Ejecución: STA (Ciclo 3)
MARIR5-0
S0

## Slide 89
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
11 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | STA | M[A5-0]  AC
Fase de Ejecución: STA (Ciclo 4)
MARIR5-0
M[MAR]AC
IR7,6
11
S1
S0
S4
01, 10

## Slide 90
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
01 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | ADD | ACAC+M[A5-0]
Fase de Ejecución: ADD
c) Fase de ejecución de Instrucciones.
Obtención de la Carta ASM de procesado.

## Slide 91
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
01 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | ADD | ACAC+M[A5-0]
Fase de Ejecución: ADD (Ciclo 3)
MARIR5-0
M[MAR]AC
IR7,6
11
S1
S0
S4
01, 10
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits

## Slide 92
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
01 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | ADD | ACAC+M[A5-0]
Fase de Ejecución: ADD (Ciclo 4)
MARIR5-0
M[MAR]AC
RTM[MAR]
IR7,6
11
S1
S0
S4
01, 10

## Slide 93
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
01 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | ADD | ACAC+M[A5-0]
Fase de Ejecución: ADD (Ciclo 5)
MARIR5-0
M[MAR]AC
RTM[MAR]
IR7,6
11
IR7,6
S1
S0
S4
S5
ACAC+RT
01, 10
01
10

## Slide 94
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
10 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | SUB | ACAC-M[A5-0]
Fase de Ejecución: SUB
c) Fase de ejecución de Instrucciones.
Obtención de la Carta ASM de procesado.

## Slide 95
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
10 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | SUB | ACAC-M[A5-0]
Fase de Ejecución: SUB (Ciclo 3)
MARIR5-0
M[MAR]AC
RTM[MAR]
IR7,6
11
IR7,6
S1
S0
S4
S5
ACAC+RT
01, 10
01
10
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits

## Slide 96
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
MARIR5-0
M[MAR]AC
RTM[MAR]
IR7,6
11
IR7,6
S1
S0
S4
S5
ACAC+RT
01, 10
01
10
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
10 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | SUB | ACAC-M[A5-0]
Fase de Ejecución: SUB (Ciclo 4)

## Slide 97
S3
IR7,6
00
01, 10, 11
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
MARIR5-0
M[MAR]AC
RTM[MAR]
IR7,6
11
IR7,6
S1
S0
S4
S5
ACAC+RT
ACAC-RT
01, 10
01
10
CO IR7,6 | Dirección Operando | Nemónico | Descripción de la Instrucción
10 | A5 A4 A3 A2 A1 A0 | SUB | ACAC-M[A5-0]
Fase de Ejecución: SUB (Ciclo 5)

## Slide 98
Carta ASM de procesado de CS1
y observaciones.
En los pasos anteriores hemos obtenido una Carta ASM de procesado (Fig. de la derecha) que cumple con los requerimientos de diseño del computador sencillo CS1. No obstante, hemos de indicar que no es la única solución, ya que podríamos haber obtenido otras cartas ASM de procesado equivalentes respecto a la funcionalidad de CS1.
Otra observación es que en este diseño “descendente”, no partimos de unos componentes de la UP previamente diseñados, sino de bloques funcionales que en etapas posteriores se irán detallando, para finalmente construirlos.
IRM[MAR], PCPC+1
MARPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
MARIR5-0
M[MAR]AC
00
01, 10, 11
11
0
1
PC=0
01, 10
RTM[MAR]
IR7,6
ACAC+RT
ACAC-RT
01
10
S5

## Slide 99: 5.4.5 Diseño detallado de CS1. Diseño de la UP. Se detalla el comportamiento de los componentes de la UP, sus señales de control y las palabras de control para realizar las microoperaciones.
Unidad de procesamiento
En un diseño a nivel RT, conviene definir a la UP como la unidad que incluye los componentes: contadores, registros, ALU y memoria, así como los Buses necesarios para realizar las microoperaciones de transferencias necesarias en el sistema computador.
Bus de Direcciones de 6 bits
Bus de Datos de 8 bits (triestado)
Bus de 6 bits
Código de operación
hacia la Unidad de Control
ALU
(En este diseño, se trata de un sumador/restador)
MAR
Registro de direcciones (6 bits)
Registro AC
(Acumulador)
(8 bits)
Bus de 8 bits triestado
PC
Contador de Programa ( 6 bits)
Memoria RAM
RAM 26 x 8

RT
Registro Temporal
de datos (8 bits)
CO
Código de operación
2 bits
Registro de
Instrucciones
IR
(8 bits)
CD
Dirección de operandos
6 bits
Clk
Clk
Clk
Clk
Clk

## Slide 100
Contador de programa PC.
CLPC | IPC | Contador de programa PC
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Mantiene valor PCPC+1 en el siguiente flanco de reloj. PC=0 (Asíncrona) Prohibido
IPC
CLPC
Ejemplo: Antes del flanco  Después del flanco
5.4.5 Diseño detallado de CS1. a) Diseño de la UP.
Clk

## Slide 101
MAR: Registro de direcciones.
Las señales de control de MAR, sirven para:
a) Transferir a MAR el contenido del PC (dirección de memoria de la instrucción a ejecutar).
b) Transferir a MAR la dirección de un operando desde el registro de instrucción IR (campo CD).
TIR
TPC
TIR | TPC | Registro de direcciones MAR
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Mantiene valor MARPC MARIR5-0 (Campo CD) Prohibido
5.4.5 Diseño detallado de CS1. a) Diseño de la UP.
Clk
Clk
Clk

## Slide 102
Memoria Principal MP.
IR: Registro de Instrucciones.
Microoperación RT en la fase
de captación de una instrucción
R | W | Menoría Principal MP
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Bus Datos interno de la RAM en alta impedancia. M[MAR]  Bus Datos (Escritura) Bus Datos  M[MAR] (Lectura) Prohibido
TB | Registro de Instrucciones IR
0 1 | Mantiene valor IR  Bus Datos.
TB | R | W | Microoperación RT
1 | 1 | 0 | IR  M[MAR]
5.4.5 Diseño detallado de CS1. a) Diseño de la UP.
TB
R
W
Clk
Clk

## Slide 103
Registro temporal RT.
Registro Acumulador AC.
ALU: un sumador-restador.
Microoperaciones RT.
RAC | WAC | Acumulador AC
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Mantiene valor, OUT2 en alta impedancia AC  BUSZ, OUT2 en alta impedancia OUT2=[AC] Prohibido. Siempre OUT1=[AC]
WT | Registro Temporal RT
0 1 | Mantiene valor RT  Bus Datos.
WT | WAC RAC | sumar restar | R W | Microoperaciones RT
1 | 0 0 | -- -- | 1 0 | RT  M[MAR]
0 | 0 1 | -- -- | 0 1 | M[MAR]  AC
0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | AC  AC+RT
0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | AC  AC-RT
sumar | restar | Acumulador AC
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | No importa Z= Y - X Resta Z= Y + X Suma Prohibido
OUT1
OUT2
BUSZ
X
Y
Clk
Clk

## Slide 104
Microoperaciones RT.
En la tabla se resumen microoperaciones de transferencia que la UP puede satisfacer, y que son suficientes para realizar el conjunto de las cuatro instrucciones del computador simple.
En la fila (*) se muestra una transferencia múltiple de dos transferencias simples que pueden realizarse en paralelo en un mismo ciclo máquina.
En color amarillo se indican las señales de control a activar al valor “1” para ejecutar cada microoperación.
5.4.5 Diseño detallado de CS1. a) Diseño de la UP.
Microoperaciones RT | Señales de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PC |  | MAR |  | IR | RT | AC |  | ALU |  | Memoria Principal | 
 | CLPC | IPC | TIR | TPC | TB | WT | WAC | RAC | sumar | restar | R | W
PC=0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
(*) PCPC+1 IRM[MAR] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0
MARPC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
MARIR5-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
RTM[MAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0
M[MAR]AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1
ACAC+RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ACAC-RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 105
5.4.5 Diseño detallado de CS1. b) Diseño de la UC.
Primer paso:
A partir de las “palabras de control” de las microoperaciones de la UP, se deducen las señales de control que han de “activarse” a valor 1, al objeto de trasladar la carta ASM de procesado a la carta ASM de control.
Segundo paso:
A partir de la Carta ASM de Control, diseñaremos la unidad de Control. Existen numerosas alternativas. En este tema, por cuestiones didácticas nos centramos en la técnica “ de un biestable por estado” (o “uno caliente (Hot one)”) vista en apartados anteriores del Tema 5.

## Slide 106
De Carta ASM de Procesado
se pasa a
Carta ASM de Control.
IRM[MAR], PCPC+1
MARPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
MARIR5-0
M[MAR]AC
00
01, 10, 11
11
0
1
PC=0
01, 10
RTM[MAR]
IR7,6
ACAC+RT
ACAC-RT
01
10
S5
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar
WAC
restar
01
10
S5

## Slide 107
5.4.5 Diseño detallado de CS1. b) Diseño de la UC.
Primer paso:
A partir de las “palabras de control” de las microoperaciones de la UP, se deducen las señales de control que han de “activarse” a valor 1, al objeto de trasladar la carta ASM de procesado a la carta ASM de control.
Segundo paso:
A partir de la Carta ASM de Control, diseñaremos la unidad de Control. Existen numerosas alternativas. En este tema, por cuestiones didácticas nos centramos en la técnica “ de un biestable por estado” (o “uno caliente (Hot one)”) vista en apartados anteriores del Tema 5.

## Slide 108
Biestables, enlaces, decodificador de instrucciones, Mux’s de las entradas de control
Diseño de la
Unidad de Control
a partir de la
Carta ASM de Control.
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar, WAC
WAC
restar, WAC
01
10
S5
0
1
0
1
2
3
Decodificador
2 a 4
D
Q
1 0
Xs
D
Q
D
Q
D
Q
0 1
S3
D
Q
0 1
S4
D
Q
00
11
S1
S2
S0
S5
IR7
IR6

## Slide 109
Las salidas de control
Diseño de la Unidad de Control a partir de la Carta ASM de Control.
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar, WAC
WAC
restar, WAC
01
10
S5
0
1
0
1
2
3
Decodificador
2 a 4
D
Q
1 0
Xs
D
Q
D
Q
D
Q
0 1
S3
D
Q
0 1
S4
D
Q
00
11
S1
S2
S0
S5
CLPC
TPC
R1
TB
IPC
TIR
W
RAC
WT
R2
WAC
sumar
restar
IR7
IR6

## Slide 110
Diseño de la Unidad de Control a partir de la Carta ASM de Control.
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar, WAC
WAC
restar, WAC
01
10
S5
0
1
0
1
2
3
Decodificador
2 a 4
D
Q
1 0
Xs
D
Q
D
Q
D
Q
0 1
S3
D
Q
0 1
S4
D
Q
00
11
S1
S2
S0
S5
CLPC
TPC
R1
TB
IPC
TIR
W
RAC
WT
R2
WAC
sumar
restar
R
IR7
IR6
Componer salidas de control

## Slide 111
Diseño de la Unidad de Control a partir de la Carta ASM de Control.
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar, WAC
WAC
restar, WAC
01
10
S5
0
1
0
1
2
3
Decodificador
2 a 4
D
Q
1 0
Xs
D
Q
D
Q
D
Q
0 1
S3
D
Q
0 1
S4
D
Q
00
11
S1
S2
S0
S5
CLPC
TPC
R1
TB
IPC
TIR
W
RAC
WT
R2
WAC
sumar
restar
R
Preset
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Reset del
Computador
IR7
IR6
Reset del computador

## Slide 112
Biestables conectados a la señal de Reloj
Diseño de la Unidad de Control a partir de la Carta ASM de Control.
R, TB, IPC
TPC
Xs
S0
S1
S2
S3
S4
IR7,6
IR7,6
TIR
RAC, W
00
01, 10, 11
11
0
1
CLPC*
01, 10
R, WT
IR7,6
sumar, WAC
WAC
restar, WAC
01
10
S5
0
1
0
1
2
3
Decodificador
2 a 4
D
Q
1 0
Xs
D
Q
D
Q
D
Q
0 1
S3
D
Q
0 1
S4
D
Q
00
11
S1
S2
S0
S5
CLPC
TPC
R1
TB
IPC
TIR
W
RAC
WT
R2
WAC
sumar
restar
R
Preset
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Reset del
Computador
IR7
IR6
Clk

## Slide 114
Este computador CS1 ha sido realizado en LogicWorks_ Versión 4.1.
En la Práctica 8 ilustraremos su funcionamiento.
El estudiante podrá realizar programas y cargarlos manualmente en la memoria RAM, para comprobar su ejecución y realizar cronogramas de funcionamiento.
En la versión estudiante de LogicWorks será posible ver imágenes del diseño de los componentes que utiliza a nivel de puertas lógicas y biestables, invitando al estudiante interesado a su realización y comprobación.

## Slide 115: FIN PREGUNTAS